## Slide 1: Bienenstock Waage
Mein Weg es selbst zu bauen ….

## Slide 2: Ziele für mich
Zeitnahes Überwachen meiner Völker
Web frontend
(Handy App)
Einfach erweiterbar
Preiswert

## Slide 3: Kaufen ???
Wolf Waagen -- ~500€ + Solar + Web Oberfläche + Alarm + Support + Funktioniert + Robust + Aufstellen und fertig
Bienenstockwaage XS + ~250 + solar - only SMS

## Slide 4: Selber bauen ???
Honeypi - Stromversorgung via Solar ist teuer, weil der Rasperypi benötigt relativ viel Strom -> großes Solar Panel -> großer Akku - Rasperypi lange nicht lieferbar + Einfacher zu installieren als beelogger über Micro SD Karte
Beelogger - viel Eigenarbeit nötig ++ Preis ~170€ (incl. LTE + Solar)

## Slide 5
Aufstellung Materialeinkauf 2023 für 3 komplette beelogger |  |  |  |  |  | 
Alu L-Profile 1. Bestellung | 61,3 |  | Abmessung in mm: 50 x 30 x 4 mm |  |  | 
Alu L-Profile 2. Bestellung | 44,49 |  | Länge in mm: 1000 mm Stückzahl : 2 (in 4 Teile sägen) |  |  | 
Verlängerungskabel | 6,25 |  | Beim nächsten Mal nach Lichterkette Verlängerung suchen und die teilen damit man die Wägebalken separt transportieren kann. |  |  | 
Edelstahl Schrauben | 10,5 |  |  |  |  | 
Reichelt Bestellung 1 | 31,37 |  | Hier besteht noch Optimierungspotential bei |  |  | 
Reichelt Bestellung 2 | 21,61 |  | Einer größeren Sammelbestellung. |  |  | 
Wägezellen 6x60kg | 117,81 |  |  |  |  | 
Platinen direkt von beelogger | 10 |  |  |  |  | 
aliexpress |  |  |  |  |  | 
LTE Modem | 106,32 |  | Zuzüglich: |  |  | 
HX711 | 4,48 |  | Sim Karte ( z.B. Netzklub) |  |  | 
Stepup | 2,49 |  | Lötzinn, Flußmittel |  |  | 
LiPo Solar Regler | 5,3 |  | Optional LTE Antenne ~10€ (schlechter Empfang) |  |  | 
MCP1702 | 6,38 |  | Wasserdichtes Gehäuse (es geht auch eine Eisbox) |  |  | 
24LC256 EEPOM | 5,23 |  | Solarpanel Halterung |  |  | 
LiPo Akku 3600 | 11,77 |  | Besenstiel + Besenstielhalterung |  |  | 
Solar panel | 32,55 |  |  |  |  | 
Akku Halter | 4,25 |  |  |  |  | 
MOSFETs | 7,62 |  |  |  |  | 
STM32 Blackpill | 21,23 |  |  |  |  | 
Summe | 510,95 |  |  |  |  | 
Für jeden der 3 | 170,3167 |  |  |  |  | 

## Slide 6: Wägebalken Option 1 – Platform waage ebay ~100€

## Slide 7: Kleinanzeigen – Juri aus Empfingen – 80€

## Slide 8: Wägebalken Option 2 – DIY ~62 €
2 L Alu 5mm Profile nur in der Länge sägen

## Slide 9: Beelogger – Welche Version ?
Beelogger SMD Nicht mehr bestellbar, viele hatten Probleme mit SMD Bauteilen
Beelogger universal 1.0 + Bewährt - Viele Bauteile benötigt - Separate Plantine für Solar Stromversorgung wird benötigt - Separate Plantine für LTE wird benötigt
Beelogger Universal 2.0 - Neue Version angelehnt an STM32
Beelogger STM32 - Nur eine Plantine benötigt für LTE + Solar + Akku

## Slide 10: Bestellung
Preise ändern sich ständig
Sammelbestellung macht Sinn ! Versandkosten
Ebay, aliexpress dauern unter Umständen lange
Reichelt versendet aus D - Teilweise extrem teuer

## Slide 11: Aufbau – Start mit den Wiederständen

## Slide 12: Aufbau
Kondensatoren
Transistoren
Voltage Regulator
Akku Halter

## Slide 13: 4G oder 5G (LTE) ?
Wie lange soll euer Beelogger senden?
3G wird gerade abgeschaltet !
4G + Modem billiger (15€)
5G LTE + Längere Unterstützung + Höhere Datenrate -> weniger Strom - teuer als 4G (~33€) - LTE Modem Setup via FTDI - LTE Abdeckung vorher checken !!

## Slide 14: Montage

## Slide 16: Dose ?

## Slide 17: Aufbau und Gewichtskalibrierung

## Slide 18: Wie sieht es heute aus ?